## Slide 1: Predictive Maintenance with ML
정보통신공학과 3학년 20153012 남원우
정보통신공학과 3학년 20153004 김민태

## Slide 2
01
05
04
개요
시스템 환경
모델 학습
03
데이터 전처리
02
데이터 분석
06
UI

## Slide 3: 개요

## Slide 4: 주제 선정 배경
Smart Factory의 ＇Factory＇에 초점
장비만 똑똑해지는 것이 아니라, 장비를 관리하는 방법(Maintenance)도 달라져야 한다는 것에 필요성을 느낌
IoT, Sensor, Cloud Computing(Edge Computing) 등 기술 발전에 따라 더 효율적인 유지 보수 가능
기존의 유지보수 기법의 단점들을 보완하고 숙련된 유지 보수 전문가를 보조해줄 수 있는 도구를 개발하고자 함
궁극적으로는 유지 보수 인력들의 공백 시간이나 인력 자체를 대체하는 시스템을 지향
MAINTENANCE
PLANNED
UNPLANNED
PREVENTED
PREDICTIVE
BREAKDOWN
SCHEDULED

## Slide 5: 유지보수 방법 비교
Breakdown Maintenance
Preventive(Scheduled)
Predictive Maintenance
사후 정비 방식
이미 발생한 고장을 처리하는 방식
예측 불가능한 설비 중단
대부분의 경우 다른 유지보수 방법보다 높은 비용
사전 정비 방식
축적된 데이터를 기반으로 정기적인 유지 보수
시간 기반으로 정기적인 설비 중단
과잉 정비(Over Maintenance) 가능성
사전 정비 방식
장비 상태를 모니터링하여 비정기적인 유지 보수
상태 기반으로 필요 시 설비 중단
고장을 예측하면서, 과잉 정비도 완화할 수 있는 방법
안정적인 센서 데이터 수집이 필요

## Slide 6: 데이터 분석

## Slide 7: 사용 데이터
실제 공장 환경에서 데이터를 습득하지 못하기 때문에, 이미 수집된 데이터셋을 활용
데이터셋을 이용해 학습하고 실제 환경인 것처럼 가정하고 시스템을 구현
마이크로소프트(Microsoft)사가 Azure ML 등에서 제공하고 있는 데이터셋을 활용
4종류의 모델로 구분되는 100대의 기계에 4개의 센서를 부착하고 1년 동안 1시간마다 값을 수집한 데이터셋
https://azuremlsampleexperiments.blob.core.windows.net/datasets/PdM_telemetry.csv
https://azuremlsampleexperiments.blob.core.windows.net/datasets/PdM_errors.csv
https://azuremlsampleexperiments.blob.core.windows.net/datasets/PdM_maint.csv
https://azuremlsampleexperiments.blob.core.windows.net/datasets/PdM_failures.csv
https://azuremlsampleexperiments.blob.core.windows.net/datasets/PdM_machines.csv

## Slide 8: Machines 데이터 정보

## Slide 9: Telemetry 데이터 정보

## Slide 10: Telemety 이상치, 결측치

## Slide 11: Telemety : machine1 센서 데이터

## Slide 12: Errors 데이터 정보

## Slide 13: Failures 데이터 정보

## Slide 14: Maint 데이터 정보

## Slide 15: Maint : Comp 교체 횟수

## Slide 16: 데이터 전처리

## Slide 17: 데이터 전처리 방식
시스템의 목적은 과거 24시간의 정보를 바탕으로 향후 24시간 이내의 고장을 예측하는 것
따라서, 매 시간마다 기록되어 있는 데이터를 그대로 활용하는 것이 아니라, 지난 24시간 평균 수치로 활용
센서값들에 대해서는 지난 24시간에 대한 평균과 표준 편차
시스템 오류(error)는 오류별 지난 24시간 동안의 누적 발생 횟수
유지보수 기록(Maint)는 부품별 경과 시간
모델과 연식은 그대로 활용
고장(failure)은 24시간 전부터 징후가 있을 것으로 보고, 24시간 이전부터 고장으로 처리

## Slide 18: 데이터 전처리 : telemetry
Telemetry 데이터
각 센서 데이터별 지난 24시간 동안 평균 값과 표준편차

## Slide 19: 데이터 전처리 : errors
24시간동안 error발생 횟수를 타입별로 누적
error 데이터

## Slide 20: 데이터 전처리 : maint
maint 데이터
마지막 교체 날짜로부터 시간(일)

## Slide 21: 데이터 전처리 : machines
machines 데이터
machineID별 model과 연식

## Slide 22: 데이터 전처리 : failures
failures 데이터
실제 고장 24시간 전부터 실제 고장 시점까지 고장난 comp로 labeling

## Slide 23: 데이터 전처리 결과

## Slide 24: Features 데이터 정보

## Slide 25: features : 결측치, 이상치 확인

## Slide 26: Features : machine1 센서데이터

## Slide 27: Features : machine1 센서데이터2

## Slide 28: Features : 연식에 따른 고장 횟수

## Slide 29: Train, Validation, Test 분류
사용한 데이터셋과 동일한 데이터를 생성하는 것이 불가능
데이터셋을 나눠서 실제 생성되는 데이터처럼 활용
데이터셋을 Train, Validation, Test로 나누고, Test를 실제 데이터로 두고 사용
Test data는 다시 model, machine 별 분류하여 활용
분류 | 기간
Train | 2015.01 ~ 2015.07
Validation | 2015.08 ~ 2015.09
Test | 2015.10 ~ 2015.12

## Slide 30: Test data 모델별로 분류 후 machine별로 분류
Telemetry와 features data에서 10월 이후 데이터만 따로 저장
Telemetry에 error 발생을 datetime에 맞게 추가

## Slide 31: 모델 학습 및 선정

## Slide 32: Multi-Class Classification
Problem
5개의 클래스를 분류해야 하는 Multi Class Classification 문제
Scikit-Learn 공식 문서에 기록된 Multi Class Classification 문제를 해결할 때 사용하는 모델 중 4가지 선정
GradientBoostingClassifier, LinearSVC, LogisticRegression, RandomForestClassifier
Features
센서 데이터(volt, pressure, rotate, vibration)의 최근 24시간 평균과 표준편차
기계 정보(모델, 연식)
시스템 오류 정보(error 1~5)및 고장 내용(comp 1~4)
유지보수 내용(comp 1~4 정비 후 기간)
Result
정상 상태(none), 고장 부품(comp 1~4)

## Slide 33: GradientBoostingClassifier learning_curve

## Slide 34: LinearSVC learning_curve

## Slide 35: RandomForestClassifier learning_curve

## Slide 36: LogisticRegression learning_curve

## Slide 37: learning_curve 분석
GradientBoostingClassifier
n_estimator에 변화를 주는 것은 무의미하였음.
Max_depth = 3 에서 가장 낮은 정확도를 보임
GradientBoostingClassifier(random_state=42, max_depth=1) 로 학습
LinearSVC
C = 100 에서 가장 낮은 정확도를 보임
default(C = 1)로 LinearSVC() 로 학습
LogisticRegression
C = 0.001 에서 가장 낮은 정확도를 보임
default(C = 1)로 LogisticRegression(random_state=1) 로 학습
LogisticRegression
n_estimators에 변화를 주는 것은 무의미하였음
max_depth = 5 에서 가장 높은 정확도를 보임
RandomeForestClassfier(criterion = ‘entropy’, n_estimators = 10, max_depth=5, random_state = 1, n_jobs= -1) 로 학습

## Slide 38: 모델 학습
4개 모델을 tuning된 hyper parameter 기준으로 학습하여 pkl파일로 저장

## Slide 39: 모델 평가 : 평가 데이터/모델 불러오기
pkl 형식으로 저장된 모델을 불러옴

## Slide 40: 모델 평가 : 데이터 예측 / 중요 features 출력

## Slide 41: 모델 평가 : 평가 / 평가 결과 저장

## Slide 42: LogisticRegression 평가 결과
Confusion matrix
평가

## Slide 43: LinearSVC 평가 결과
Confusion matrix
평가

## Slide 44: RandomForest 평가 결과
Importance feature
Confusion matrix
평가

## Slide 45: GradientBoostingClassifier 평가 결과
Importance feature
Confusion matrix
평가

## Slide 46: 모델 선정
모든 모델들이 정확도에서는 높은 점수를 보였지만 Precision, Recall, F1 점수에서 큰 차이를 보임
F1 Score을 중요 평가 지표로 하여 수치가 가장 높게 나온 GradientBoostingClassifier 모델을 선택 하였음

## Slide 47: 시스템 환경

## Slide 48: Jetson Nano
Jetson Nano
  Nvidia에서 만든 임베디드 보드
  GPU가 탑재되어 있어 딥러닝 가능
  HDMI 사용
  무선 랜 필요시 랜 카드를 별도로 구입필요
  5V 4A 권장
  Ubuntu 설치하여 사용하였음

## Slide 49: UI

## Slide 50: UI 설계 방향
실시간으로 수집되는 센서 데이터를 확인하고 예측 결과도 확인 가능한 구조가 필요
대시보드(Dashboard) 형식의 페이지 구조 설계
기기 정보
센서
센서
센서
센서
Log

## Slide 51: WEB Page UI

## Slide 52: UI
왼쪽 상단
  machineID, model명
  원 : Machine의 상태에 따른 색상 변화
왼쪽 하단
  Comp별 교체로부터 지난 시간을 상대적으로 비교하여 bar를 통해 표현
그래프
  실시간 Volt, Rotate, Pressure, Vibration 측정 값 그래프
하단
  에러 발생 시각, 최초 고장 예측 시각 출력
  고장 예측 시 빨강색으로 기록
failure나 error 24시간 동안 없는 상황 | 정상
error가 최근 24시간 이내 발생한 상황 | 주의
failure가 향후 24시간 이내 발생 가능 | 경고

## Slide 53: Frontend & Backend
POST
File
I/O
UI
Graph
Ajax 통신
UI 컨트롤
Server

## Slide 54: Backend
출력을 위한 데이터
모델 예측에 사용할 데이터
빌드 시, 모델부터 로드
사전에 생성한 pkl 로드
생성완료 후 Flask 서비스 시작

## Slide 55: Backend
처음 접속, 새로 고침
redirect 시 호출되는 부분
jQuery를 통해 POST 방식의 송수신 이루어지는 부분
주기적으로 호출되는 부분

## Slide 56: Frontend
Page Redirect 시점마다 호출되며
데이터를 이어서 받아옴
Page Redirect 없이 Ajax를 활용해 비동기 데이터 송수신
flask의 /draw에 POST 요청을 주기적으로 송신하고 데이터 수신
성공적으로 데이터를 수신하면,
수신한 데이터를 바탕으로 대시보드 업데이트 실시

## Slide 57: Frontend
고장 예측을 알리는 Circle을 변경하는 부분
Table에 Log를 기록하는 부분

## Slide 58: 구현 결과

## Slide 59: Jetson Nano 에서 동작 사진

## Slide 60: 동작 사진(정상 상태)

## Slide 61: 동작 사진(고장 발생 예측시)

## Slide 62: 동작 사진(고장 -> 정상)

## Slide 63: 동작 사진(에러 발생시)

## Slide 64: 고찰

## Slide 65: Imbalanced Data 문제
기계는 거의 대부분의 시간을 정상 상태로 동작하고, 아주 적은 시간 동안 고장이나 오류를 나타냄
시간이 지나면 지날수록 데이터의 수가 어느 한 클래스가 많아지는 현상이 필연적으로 발생
학습 데이터셋의 불균형 문제가 발생
클래스 분류(Classification) 문제에서 다수 클래스(majority class)에 대해서만 정확히 예측에 초점을 두는 방향으로 학습되어 성능이 나쁜 모델이 될 수 있음
Accuracy가 아닌 다른 평가 지표 도입(F1 score)
다른 모델들과 Accuracy가 비슷해도 다른 평가 지표에서는 성능이 아주 나쁜 결과를 보이는 경우가 있었음
불균형한 클래스에 대해 F1 score를 주로 사용
학습 데이터 샘플링(Under-sampling, Over-sampling)
학습 데이터 자체를 다시 샘플링해서 불균형을 완화해주는 방법
Under-sampling을 통해 절대 다수에 속하는 정상 데이터를 아예 배제하거나,
Over-sampling을 통해 소수에 속하는 고장 데이터를 복사하여 부풀리는 방식으로 균형을 맞춤
데이터 자체에 변형을 가하면서 과대적합(overfitting)이 발생할 수도 있음

## Slide 66: 기능 개선
예측 기계의 수
현재 개발된 시스템은 기계 하나에 대해서 나타내는 형태
Backend를 체계적으로 모듈화한다면, 여러 기계에 대한 결과를 예측하는 시스템을 구축할 수 있을 것
결과 활용의 문제
예측 결과와 실시간 센서 값을 대시보드 형태로 시각화하여 활용이 편리해짐
하지만, 대시보드를 모니터링하는 별도의 인력이 필요함
고장이 예측되면 관련 내용을 등록된 담당자에게 바로 송신하여 불필요한 과정 제거
이는 Azure나 AWS에서 제공하는 서비스를 응용하거나, Edge Computing을 통해 개선이 가능할 것